"SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA"

ÍNDICE

1.-  Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

2.-  Conductores, componentes pasivos, elementos de control y protección básicos

3.-  Dispositivos de conmutación de potencia, relés, contactos y accionamientos

4.-  Instrumentos de medida y señalización

5.-  Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica

6.-  Semiconductores

7.-  Operadores analógicos

8.-  Operadores lógicos binarios

1.- Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

En los últimos años (1996 al 1999) se han visto modificados los símbolos gráficos para esquemas eléctricos, a nivel internacional con la norma IEC 60617, que se ha adoptado a nivel europeo en la norma EN 60617 y que finalmente se ha publicado en España como la norma UNE-EN 60617. Por lo que es necesario dar a conocer los símbolos más usados. La consulta de estos símbolos por medios informáticos en los organismos competentes que la publican (CENELEC y otros) está sujeta a suscripción y pago, por lo que he creído conveniente publicar éste extracto comentado, donde poder consultar de forma gratuita algunos de los símbolos más comunes. Esta norma, está dividida en las siguientes partes:

Parte Descripción UNE-EN 60617-2 Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de aplicación general UNE-EN 60617-3 Conductores y dispositivos de conexión UNE-EN 60617-4 Componentes pasivos básicos UNE-EN 60617-5 Semiconductores y tubos electrónicos UNE-EN 60617-6 Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica UNE-EN 60617-7 Aparamenta y dispositivos de control y protección UNE-EN 60617-8 Instrumentos de medida, lámparas y dispositivos de señalización UNE-EN 60617-9 Telecomunicaciones : Conmutación y equipos periféricos UNE-EN 60617-10 Telecomunicaciones : Transmisión UNE-EN 60617-11 Esquemas y planos de instalación, arquitectónicos y topográficos. UNE-EN 60617-12 Operadores lógicos binarios UNE-EN 60617-13 Operadores analógicos

2.- Conductores, componentes pasivos, elementos de control y protección básicos

Los símbolos más utilizados en instalaciones eléctricas son los siguientes:

Símbolo Descripción Objeto(contorno de un Objeto) Por ejemplo: - Equipo - Dispositivo - Unidad funcional - Componente - Función Deben incorporarse al símbolo o situarse en su proximidad otros símbolos o descripciones apropiadas para precisar el tipo de objeto. Si la representación lo exige se puede utilizar un contorno de otra forma Pantalla , Blindaje Por ejemplo, para reducir la penetración de campos eléctricos o electromagnéticos. El símbolo debe dibujarse con la forma que convenga. Conductor Conductor Se pueden dar informaciones complementarias. Ejemplo: circuito de corriente trifásica, 380 V, 50 Hz, tres conductores de 120 mm2, con hilo neutro de 70 mm2 Conductores(unifilar) Las dos representaciones son correctas Ejemplo: 3 conductores Conexión flexible Conductor apantallado Cable coaxial Conexión trenzada Se muestran 3 conexiones Unión Punto de conexión Terminal Regleta de terminales Se pueden añadir marcas de terminales Conexión en T Unión doble de conductores La forma 2 se debe utilizar solamente si es necesario por razones de representación. Caja de empalme, se muestra con tres conductores con T conexiones. Representación multilineal. Caja de empalme, se muestra con tres conductores con T conexiones. Representación unifiliar. Corriente continua Corriente alterna Corriente rectificada con componente alterna. (Si es necesario distinguirla de una corriente rectificada y filtrada) Polaridad positiva Polaridad negativa Neutro Tierra Se puede dar información adicional sobre el estado de la tierra si su finalidad no es evidente. Masa, Chasis Se puede omitir completa o parcialmente las rayas si no existe ambigüedad. Si se omiten, la línea de masa debe ser más gruesa. Equipotencialidad Contacto hembra (de una base o de una clavija).Base de enchufe. En una representación unifilar, el símbolo indica la parte hembra de un conector multicontacto. Contacto macho (de una base o de una clavija).Clavija de enchufe. En una representación unifilar, el símbolo indica la parte macho de un conector multicontacto. Base y Clavija Base y Clavija multipolares El símbolo se muestra en una representación multifilar con 3 contactos hembra y 3 contactos macho. Base y Clavija multipolares El símbolo se muestra en una representación unifilar con 3 contactos hembra y 3 contactos macho. Conector a presión Clavija y conector tipo jack Clavija y conector tipo jack con contactos de ruptura Base con contacto para conductor de protección Toma de corriente múltiple El símbolo representa 3 contactos hembra con conductor de protección Base de enchufe con interruptor unipolar Base de enchufe (telecomunicaciones). Símbolo general. Las designaciones se pueden utilizar para distinguir diferentes tipos de tomas: TP = teléfono FX = telefax M = micrófono FM = modulación de frecuencia TV = televisión TX = telex = altavoz Punto de salida para aparato de iluminación Símbolo representado con cableado. Lámpara, símbolo general. Luminaria, símbolo general. Lámpara fluorescente, símbolo general. Luminaria con tres tubos fluorescentes (multifilar) Luminaria con cinco tubos fluorescentes (unifilar) Cebador, Tubo de descarga de gas con Starter térmico para lámpara fluorescente. Resistencia, símbolo general. Fotorresistencia Resistencia variable Resistencia variable de valor preajustado Potenciómetro con contacto móvil Resistencia dependiente de la tensión Elemento calefactor Condensador, símbolo general. Condensador polarizado, condensador electrolítico. Condensador variable Condensador con ajuste predeterminado Bobina, símbolo general, inductancia, arrollamiento o reactancia Bobina con núcleomagnético Bobina con tomas fijas, se muestra una toma intermedia. Interruptor normalmente abierto (NA). Cualquiera de los dos símbolos es válido. Interruptor normalmente cerrado (NC). Interruptor automático. Símbolo general. Interruptor. Unifilar. Interruptor con luz piloto. Unifilar. Interruptor unipolar con tiempo de conexión limitado. Unifilar. Interruptor graduador. Unifilar. Regulador de intensidad luminosa. Interruptor bipolar. Unifilar. Conmutador Conmutador unipolar. Unifilar. Por ejemplo, para los diferentes niveles de iluminación. Interruptor unipolar de dos posiciones. Conmutador de vaivén. Unifilar. Conmutador con posicionamiento intermedio de corte. Conmutador intermedio.Conmutador de cruce. Unifilar. Diagrama equivalente de circuitos. Pulsador normalmente cerrado Pulsador normalmente abierto Pulsador. Unifilar. Pulsador con lámpara indicadora. Unifilar. Calentador de agua. Símbolo representado con cableado. Ventilador. Símbolo representado con cableado. Cerradura eléctrica Interfono. Por ejemplo: intercomunicador. Fusible Fusible-Interruptor Pararrayos Interruptor automático diferencial. Representado por dos polos. Interruptor automático magnetotérmico o guardamotor. Representado por tres polos. Interruptor automático de máxima intensidad. Interruptor automático magnético.

3.- Dispositivos de conmutación de potencia, relés, contactos y accionamientos

La obtención de los distintos símbolos se forman a partir de la combinación de acoplamientos, accionadores y otros símbolos básicos. A continuación se muestran los más importantes y luego algunos de los símbolos más comunes.

Acoplamientos mecánicos Símbolo Descripción Conexión, mecánica, hidráulica, óptica o funcional. La longitud puede ajustarse a lo necesario. Conexión, mecánica, hidráulica, óptica o funcional. Sólo se utiliza cuando no puede utilizarse la forma anterior. Conexión, con indicación del sentido de la fuerza o movimiento de la translación. Conexión, con indicación del sentido del movimiento de la rotación. Acción retardada. Forma 1 y forma 2 Con retorno automático. El triángulo se dirige hacia el sentido del retorno. Trinquete, retén o retorno no automático. Dispositivo para mantener una posición dada. Trinquete o retén liberado Trinquete o retén encajado Enclavamiento mecánico entre dos dispositivos Dispositivo de enganche liberado Dispositivo de enganche enganchado Dispositivo de bloqueo Embrague mecánico desembragado Embrague mecánico embragado Freno Engranaje

Accionadores de dispositivos Símbolo Descripción Accionador manual, símbolo general Accionador manual protegido contra una operación no intencionada.Pulsador con carcasa de protección de seguridad contra manipulación indebida Mando de tirador. Tiradores Mando rotatorio. Selectores, interruptores. Mando de pulsador. Pulsadores Mando por efecto de proximidad. Detectores inductivos de proximidad. Mando por contacto. Palpadores Accionamiento de emergencia tipo "seta". Pulsador de paro de emergencia Mando de volante. Mando de pedal. Mando de palanca. Mando manual amovible. Mando de llave. Mando de manivela. Mando de corredera o roldana. Final de carrera Mando de leva . Interruptor de leva Mando por acumulación de energía. Accionamiento por energía hidráulica o neumática, de simple efecto. Accionamiento por energía hidráulica o neumática, de doble efecto. Accionamiento por efecto electromagnético. Relé. Accionamiento por un dispositivo electromagnético para protección contra sobreintensidad Accionamiento por un dispositivo térmico para protección contra sobreintensidad Mando por motor eléctrico Mando por reloj eléctrico Accionamiento por el nivel de un fluido. Boya de nivel de agua Accionado por un contador. Cuenta impulsos Accionado por el flujo de un fluido. Interruptor de flujo de agua Accionado por el flujo de un gas. Interruptor de flujo de aire Accionado por humedad relativa.

Relés Símbolo Descripción Bobina de relé, contactor u otro dispositivo de mando, símbolo general. Cualquiera de los dos símbolos es válido. Si un dispositivo tiene varios devanados, se puede indicar añadiendo el número de trazos inclinados en el interior del símbolo. Ejemplo: Dispositivo de mando con dos devanados separados. Forma 1 y forma 2 Dispositivo de mando retardado a la desconexión. Desconexión retardada al activar el mando. Dispositivo de mando retardado a la conexión. Conexión retardada al activar el mando. Dispositivo de mando retardado a la conexión y a la desconexión. Conexión retardada al activar el mando y también al desactivarlo. Mando de un relé rápido. Conexión y desconexión rápidas (relés especiales). Mando de un relé de enclavamiento mecánico. Telerruptor Mando de un relé polarizado. Mando de un relé de remanencia. Mando de un relé electrónico. Bobina de una electroválvula.

Contactos de elementos de control Símbolo Descripción Interruptor normalmente abierto (NA). Interruptor normalmente cerrado (NC). Conmutador. Contacto inversor solapado. Cierra el NO antes de abrir NC Contacto de paso, con cierre momentáneo cuando su dispositivo de control se activa. Contacto de paso, con cierre momentáneo cuando su dispositivo de control se desactiva. Contacto de paso, con cierre momentáneo cuando su dispositivo de control se activa o se desactiva. Contacto (de un conjunto de varios contactos) de cierre adelantado respecto a los demás contactos del conjunto. Contacto (de un conjunto de varios contactos) de cierre retrasado respecto a los demás contactos del conjunto. Contacto (de un conjunto de varios contactos) de apertura retrasada respecto a los demás contactos del conjunto. Contacto (de un conjunto de varios contactos) de apertura adelantada respecto a los demás contactos del conjunto. Contacto de cierre retardado a la conexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la conexión Contacto de cierre retardado a la desconexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la desconexión Contacto de apertura retardado a la conexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la conexión Contacto de apertura retardado a la desconexión de su dispositivo de mando. Temporizador a la desconexión Contacto de cierre retardado a la conexión y también a la desconexión de su dispositivo de mando. Contacto de cierre con retorno automático. Contacto de apertura con retorno automático. Contacto auxiliar de cierre autoaccionado por un relé térmico. Contacto auxiliar de apertura autoaccionado por un relé térmico.

Contactos de accionadores de mando manual Símbolo Descripción Contacto de cierre de control manual, símbolo general Interruptor de mando Pulsador normalmente abierto.(retorno automático) Pulsador normalmente cerrado.(retorno automático) Interruptor girador. Interruptor de giro con contacto de cierre. Interruptor de giro con contacto de apertura. Ejemplo de un interruptor de mando rotativo de 4 posiciones fijas

Elementos captadores de campo Símbolo Descripción Contacto de cierre de un interruptor de posición. Contacto NO de un final de carrera Contacto de apertura de un interruptor de posición. Contacto NC de un final de carrera Contacto de apertura de un interruptor de posición con maniobra positiva de apertura. Final de carrera de seguridad. Interruptor sensible al contacto con contacto de cierre. Interruptor de proximidad con contacto de cierre. Sensor inductivo de materiales metálicos Interruptor de proximidad con contacto de cierre accionado por imán. Interruptor de proximidad de materiales férricos con contacto de apertura. Detector de proximidad de hierro (Fe) Termopar, representado con los símbolos de polaridad. Termopar la polaridad se indica con el trazo más grueso en uno de sus terminales (polo negativo) Interruptor de nivel de un fluido. Interruptor de caudal de un fluido (interruptor de flujo) Interruptor de caudal de un gas Interruptor accionado por presión (presostato) Interruptor accionado por temperatura (termostato)

Elementos de potencia Símbolo Descripción Contactor, contacto principal de cierre de un contactor. Contacto abierto en reposo. Contactor, contacto principal de apertura de un contactor. Contacto cerrado en reposo. Contactor con desconexión automática provocada por un relé de medida o un disparador incorporados. Seccionador. Seccionador de dos posiciones con posición intermedia Interruptor seccionador (control manual) Interruptor seccionador con apertura automática provocada por un relé de medida o un disparador incorporados Interruptor seccionador (de control manual) Interruptor seccionador con dispositivo de bloqueo Interruptor estático, (semiconductor) símbolo general. Contactor estático, (semiconductor). Contactor estático, (semiconductor) con el paso de la corriente en un solo sentido. Izquierdas. Contactor estático, (semiconductor) con el paso de la corriente en un solo sentido. Derechas.

4.- Instrumentos de medida y señalización

Símbolo Descripción Relé de medida. Dispositivo relacionado con un relé de medida. 1.- El asterisco se debe reemplazar por una o más letras o símbolos distintivos que indique los parámetros del dispositivo en el siguiente orden: - Magnitud característica y su forma de variación. - Sentido de flujo de la energía. - Campo de ajuste. - Relación de restablecimiento. - Acción retardada. - Valor de retardo temporal Relé electro térmico. Relé electromagnético. Relé de máxima intensidad ( sobreintensidad) Relé de corriente diferencial (Id) Relé de máxima tensión (sobretensión) Aparato registrador. Símbolo general. El asterisco se sustituye por el símbolo de la magnitud que registrará el aparato Vatímetro registrador. Oscilógrafo. Aparato integrador. Símbolo general. El asterisco se sustituye por la magnitud de medida Contador horario. Contador de horas. Amperihorímetro. Contador de Amperios-hora. Contador de energía activa. Varihorímetro. Contador de vatios-hora Contador de energía activa, que mide la energía transmitida en un solo sentido. Contador de vatios-hora Contador de energía intercambiada (hacia y desde barras) Contador de vatios-hora Contador de energía activa de doble tarifa Contador de energía activa de triple tarifa Contador de energía de exceso de potencia activa Contador de energía activa con transmisor de datos Repetido de un contador de energía activa Repetido de un contador de energía activa con un dispositivo de impresión Contador de energía activa con indicación del valor máximo de la potencia media Contador de energía activa con registrador del valor máximo de la potencia media Contador de energía reactiva. Varihómetro. Contador de voltioamperios reactivos por hora Aparato indicador. Símbolo general. El asterisco se sustituye por el símbolo de la magnitud que indicará el aparato. Ejemplos: A = Amperímetro. mA = miliamperímetro. V = Voltímetro. W = Vatímetro. Voltímetro. Indicador de tensión. Amperímetro de corriente reactiva. Vármetro. Indicador de potencia reactiva. Aparato de medida del factor de potencia. Fasímetro. Indicador del ángulo de desfase. Frecuencímetro. Indicador de la frecuencia. Sincronoscopio. Indicador del desfase entre dos señales para su sincronización. Ondámetro. Indicador de la longitud de onda. Osciloscopio. Indicador de formas de onda. Voltímetro diferencial. Indicador de la diferencia de tensión entre dos señales. Galvanómetro. Indicador del aislamiento galvánico. Termómetro. Pirómetro. Indicador de la temperatura. Tacómetro. Indicador de las revoluciones. Lámpara de señal, símbolo general. Si se desea indicar el color, se debe colocar el siguiente código junto al símbolo: RD ó C2 = rojo OG ó C3 = Naranja YE ó C4 = amarillo GN ó C5 = verde BU ó C6 = azul WH ó C9 = blanco Si se desea indicar el tipo de lámpara, se debe colocar el siguiente código junto al símbolo: Ne = neón Xe = xenón Na = vapor de sodio Hg = mercurio I = yodo IN = incandescente EL = electrominínico ARC = arco FL = fluorescente IR = infrarrojo UV = ultravioleta LED = diodo de emisión de luz. Lámpara de señalización, tipo oscilatorio. Lámpara alimentada mediante transformador incorporado. bocina. Timbre, campana Zumbador Sirena Silbato de accionamiento eléctrico Elemento de señalización electromecánico

5.- Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica

Símbolo Descripción Pila o acumulador, el trazo largo indica el positivo Fuente de corriente ideal. Fuente de tensión ideal. Generador no rotativo. Símbolo general Generador fotovoltaico Máquina rotativa. Símbolo general. El asterisco, *, será sustituido por uno de los símbolos literales siguientes: C = Conmutatriz G = Generador GS = Generador síncrono M = Motor MG = Máquina reversible (que puede ser usada como motor y generador) MS = Motor síncrono Motor lineal. Símbolo general. Motor de corriente continua. Motor paso a paso. Generador manual. Generador de corriente de llamada, magneto. Motor serie, de corriente continua Motor de excitación (shunt) derivación, de corriente continua Motor de corriente continua de imán permanente. Generador de corriente continua con excitación compuesta corta, representado con terminales y escobillas. Motor de colector serie monofásico. Máquina de corriente alterna. Motor serie trifásico. Máquina de colector. Motor síncrono monofásico. Generador síncrono trifásico, con inducido en estrella y neutro accesible. Generador síncrono trifásico de imán permanente. Motor de inducción trifásico con rotor en jaula de ardilla. Motor de inducción trifásico con rotor bobinado. Motor de inducción trifásico con estator en estrella y arrancador automático incorporado. Transformador de dos arrollamientos (monofásico). Unifilar Transformador de dos arrollamientos (monofásico). Multifilar Transformador de tres arrollamientos. Unifilar Transformador de tres arrollamientos. Multifilar Autotransformador. Unifilar Autotransformador. Multifilar Transformador con toma intermedia en un arrollamiento. Unifilar Transformador con toma intermedia en un arrollamiento. Multifilar Transformador trifásico, conexión estrella - triángulo. Unifilar Transformador trifásico, conexión estrella - triángulo. Multifilar Transformador de corriente o transformador de impulsos. Unifilar Transformador de corriente o transformador de impulsos. Multifilar Convertidor. Símbolo general. Se pueden indicar a ambos lados de la barra central un símbolo de la magnitud, forma de onda, etc. de entrada y de salida para indicar la naturaleza de la conversión. Convertidor de corriente continua. (DC/DC) Rectificador. Símbolo general (convertidor de AC a DC) Rectificador de doble onda, (puente rectificador). Ondulador, Inversor. (convertidor de DC a AC) Rectificador / ondulador; Rectificador / inversor. Arrancador de motor. Símbolo general. Unifilar. Arrancador de motor por etapas. Se puede indicar el número de etapas. Unifilar. Arrancador regulador, Variador de velocidad. Unifilar. Arrancador directo con contactores para cambiar el sentido de giro del motor. Unifilar. Arrancador estrella - triángulo. Unifilar. Arrancador por autotransformador. Unifilar. Arrancador - regulador por tiristores, Convertidores de frecuencia, Variadores de velocidad. Unifilar.

6.- Semiconductores

Símbolo Descripción Diodo Diodo emisor de luz (LED) Diodo Zener Tiristor Diac.Tiristor diodo bidireccional. Triac.Tiristor triodo bidireccional. Transistor bipolar NPN Transistor bipolar PNP Transistor de efecto de campo (FET) con canal de tipo N Transistor de efecto de campo (FET) con canal de tipo P Fotodiodo Fototransistor Cristal piezoeléctrico

7.- Operadores analógicos

Dada la complejidad que pueden llegar a tener estos símbolos se compondrán de las partes: Contorno o conjunto de contornos, junto con uno o más símbolos distintivos y las líneas de entrada y de salida. El esquema básico de este símbolo es: La relación entre el ancho y largo del contorno es arbitraria. Cuando no se indique lo contrario se debe suponer que las entradas están en la parte izquierda y las salidas en la parte derecha. Pero puede modificarse si esto ayuda a la distribución de un esquema o a interpretar al dispositivo.

Símbolo Descripción Operador de funciones matemáticas, símbolo general. f(x1, ..., xn) debe ser remplazada por una indicación apropiada o una referencia que caracteriza a la función. x1, ..., xn debe ser reemplazado por una indicación apropiada del argumento de la función. Para evitar toda ambigüedad con los símbolos de convertidor de nivel y convertidor de código, no debe emplearse la barra inclinada para indicar la división. Multiplicador u=-2ab Multiplicador-divisor u=ab/c Amplificador, símbolo general. También son válidos los otros dos símbolos. Ui =m·mi·f(w1,a1,w2, ..., wn, an)Donde i = 1, 2, …, k Si un elemento realiza una función específica además de la amplificación, "f" puede ser remplazado por un símbolo distintivo apropiado. De otra forma "f" deberá ser omitido. Se utilizarán los símbolos distintivos siguientes para las funciones indicadas. suma integración derivada respecto del tiempo exp función exponencial log función logarítmica (base 10) SH muestreo y retención m·mi es igual al factor de amplificación de la salida im representa el factor común de amplificación Si el factor común es fijo y debe ser representado, "m" debe ser reemplazado por un número o una expresión que da el valor absoluto del factor común o del rango dentro del cual está fijado. Si el factor común es variable y es necesario mostrar esto, debe conservarse la indicación "m" y debe indicarse el método para determinar su valor, sea en el interior del símbolo o en una documentación de apoyo. De otra manera la "m" deberá omitirse. Se recomiendan los símbolos siguientes para la indicación del factor común: si el factor común es grande 1 si el factor común es 1 un número si el factor común debe indicarse explícitamente *1...*2 si el factor común esta fijado en el gama *1...*2, *1...*2 debe ser remplazado por el factor mínimo y el factor máximom...mk representan los valores de amplificación con sus signos. Si el factor de amplificación es 1 el "1" puede ser omitido. Si existe una sola salida que no está especificado de otra forma y si el factor de amplificación con su signo es igual a +1, el "+1" puede ser omitido w1 ..., wn representan los valores de los factores de ponderación con sus signos. Si el valor del factor de ponderación es 1, el "1" puede ser omitido. Amplificador con dos salidas, una de ellas directa con una amplificación de 2, la otra inversa con una amplificación de -3 Amplificación diferencial con dos salidas, cuya amplificación no está especificada Amplificador diferencial de ganancia elevada, con una amplificación nominal de 10.000 Amplificador sumador, u = -10 (0,1a + 0,1b + 0,2c +0,5d +1,0e) = -(a+b+2c+5d+10e) Amplificador operacional Ejemplo: parte de LM324 Amplificador operacional Ejemplo: LM741 Amplificador-seguidor de tensión. Ejemplo: LM310, envolvente metálica. El punto representa la conexión de la envolvente a un terminal. Convertidor, símbolo general El símbolo distintivo del operador */* puede ser reemplazado por *//* para indicar la existencia de una separación eléctrica Los asteriscos deben ser reemplazados por indicaciones apropiadas para las cantidades o cualidades implicadas El asterisco de la izquierda se refiere a la entrada, el de la derecha a la salida Conviene utilizar las indicaciones siguientes para las funciones enumeradas # digital, código no especificado analógico, función no especificada U o V tensión f frecuencia o fase I corriente T temperatura Notas: 1 Los símbolos generales distintivos del operador #/ y /# pueden ser reemplazados por DAC y ADC 2 En los símbolos distintivos de los operadores #/ y /#, # puede ser reemplazado por una indicación apropiada del código utilizado en las entradas digitales [salidas] para determinar [representar] el valor interno. En este caso, las entradas [salidas] digitales deben ser marcadas por caracteres que se refieren a este código. Convertidor analógico/digital que convierte la señal analógica de entrada en un código digital ponderado de cuatro elementos binarios (bits). Ambos símbolos son válidos Convertidor digital-analógico (CDA), multiplicador. Ejemplo: AD7545 Convertidor analógico-digital (CAD). Ejemplo: AD573 Regulador de tensión. Símbolo general m1 ... mk representan las tensiones reguladas (estabilizadas) con respecto al terminal común (0 V) m1 ... mk deben ser remplazadas por: - U1 ... Uk, seguida cada una por el signo de polaridad o los valores reales o las gamas efectivas de las tensiones reguladas Regulador de tensión positiva de valor fijo. Ejemplo: LM309H Regulador de tensión positiva de valor de salida ajustable. Ejemplo: LM317T Regulador de tensión positiva, ajustable, con limitación de corriente. Ejemplo: L200CV Comparador, símbolo general El asterisco debe ser reemplazado por el símbolo literal apropiado para la magnitud o los operandos cuyos valores van a compararse. Puede omitirse este símbolo literal si no se produce con ello ninguna confusión. Comparador de tensiones. Ejemplo: parte de LM339 Comparador de tensiones. Ejemplo: LM361 Modulador de ancho de impulso. Ejemplo: Unitrode UC3526 A Conmutador electrónico analógico. Ejemplo: TL604 Multiplexor / Demultiplexor triple analógico de dos direcciones. Ejemplo: 74HC4053 Supervisor de tensiones. Ejemplo: TL7705 A

8.- Operadores lógicos binarios

La composición de este tipo de elementos será igual a la de los operadores analógicos.

Símbolo Descripción Puerta lógica SI (buffer) Puerta lógica NO o inversora (NOT) Puerta lógica con una entrada negada. (El círculo niega) Puerta lógica Y (AND). La salida es 1 cuando todas las entradas son 1. Puerta lógica O (OR). La salida es 1 cuando cualquiera de las entradas es 1. Puerta lógica O exclusiva (XOR). La salida es 1 si sólo una entrada es 1. Puerta lógica NO-Y (NAND). Es la negación de la puerta Y. Puerta lógica NO-O (NOR). Es la negación de la puerta O. Biestable R-S